玻璃珠灭菌器——GS300-L & GS300-H

产品介绍

GS300系列快速玻璃珠灭菌器是利用高温玻璃珠，对小型实验器材进行快速灭菌的产品。十秒钟内能有效地对小型固体金属与玻璃器具进行消毒灭菌，高效地消灭细菌与孢子，可用于手术钳、剪刀、镊子、解剖刀、针头、接种环与接种针等，常用于科研实验室。

产品特点

1.实时温度值显示、倒计时显示。

2.装有高温灭菌珠的容器内最高温度可达300(C。

3.不锈钢内胆容器，拥有高性能的加热器件，高精度的温控器，内置超温保护装置。

4.体积小，重量轻，操作简便，使用寿命长。

5.随机配置一份玻璃珠，玻璃珠直径为3.0mm。

性能指标：

型号：               GS300-L                GS300-H

控温范围:         100℃～300℃             100℃～300℃

控温精度：        ±5℃                    ±5℃

显示精度：        1℃                      1℃

升温时间：        ≤25分钟（室温至300℃） ≤25分钟（室温至300℃）

电压规格：        AC220V~ 50-60Hz          AC220V~ 50-60Hz

最大功率：        120W                     250W

容器尺寸：        Φ40mmx80mm              Φ40mmx140mm

玻璃珠容量：      150g                     300g

外形尺寸：        176x135x189.5mm          176x135x249.5mm

净重：            2.5kg                    3.3kg