## 微型高速离心机——MC15K

## 产品简介与特点

MC15K微型高速离心机是一款实用、小巧、可靠的实验室工作助手，最高转速可达15000rpm。人性化的设计，简约小巧的外型，特殊处理的低噪音设计为您创造安静、舒畅的实验环境。灵敏高效的速度控制，便于操作的数字显示屏，简单上手的操作键以及Short短时离心键、rpm和rcf转换等功能使您得心应手于各种实验阶段。

本产品具有以下特点

- 最大容量：12x1.5ml或2.0ml的离心管。

- 标准包含0.5ml和0.2ml试管适配器。

- 转速及相对离心力两种运行模式。

- 转子采用尼龙材质，保证强度的同时具有耐腐蚀、低升温特性。

- 具备动态平衡检测及停机功能。

- 具备电机过温保护功能。

- 具备短运行功能

- 超静音运行，噪音水平低。

- 采用直流无刷免维护高速电机。

- 多重安全保护功能，符合CE 安全标准，安全可靠。

正常工作条件

使用环境温度：0(C ( 35(C

相对湿度：≤70%

使用电源：DC24/5A

基本参数和性能

样品台容量：              12x1.5ml或2.0ml的离心管

转速设置范围：            500~15000rpm

RCF（相对离心力）范围：   16~15080g

定时设置：                15sec~99min59sec/∞

最快加速时间：            14sec(0至15000rpm)

最快减速时间：            14sec(15000至1000rpm)

转子最大升温：            5℃(室温25℃ 15000rpm/30分钟)

自动失衡检测功能：        有

电机过温保护功能：        有

最大输入功率：            120W

输入电压：                DC24V/5A

外形尺寸(mm)：            255x194x140mm

重    量：                2.3Kg